ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
НАПОРНЫЕ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ

ГОСТ 24983-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Министерством энергетики и электрификации СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. С. Вайншток, д-р техн. наук, профессор (руководитель темы); А. Я. Гойхман, канд. физ.-мат. наук; Ю. Н. Мизрохи, канд. техн. наук; С. Р. Котляр, канд. техн. наук; Д. С. Зальцман; Л. А. Виноградова; И. И. Вайншток, канд. техн. наук; И. Э. Школьник, канд. техн. наук; И. С. Лифанов.

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР.

Зам. министра И. В. Ассовский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 сентября 1981 г. № 167

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости Reinforsed-concrete pressure pipes. Ultra-sonic method of control and estimation of crack resistance | ГОСТ 24983-81 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 сентября 1981 г. № 167 срок введения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные напорные раструбные трубы и устанавливает ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости при испытании труб на водонепроницаемость.

При применении ультразвукового метода испытания на трещиностойкость указанных труб по ГОСТ 12586-74 и ГОСТ 16953-78 проводить не следует.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Контроль трещиностойкости труб ультразвуковым методом осуществляют одновременно с испытаниями их на водонепроницаемость по ГОСТ 12586.0.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

1.2. Метод основан на связи между изменением скорости распространения ультразвука в бетоне под воздействием внешней нагрузки - испытательного давления Р и трещиностойкостью трубы.

1.3. Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

# 2. АППАРАТУРА

2.1. Аппаратура для контроля трещиностойкости труб состоит из ультразвуковой установки и манометров для измерения испытательного давления воды в трубе.

Ультразвуковая установка состоит из ультразвукового прибора для измерения времени распространения ультразвука в бетоне, комплекта ультразвуковых преобразователей и коммутирующего устройства, удовлетворяющих требованиям пп. 2.2, 2.3. Технические характеристики ультразвуковых установок «Бетон-17» и НЗМ002 приведены в приложении 2.

(Измененная редакция Изм. № 1)

2.2. Предельная допустимая относительная погрешность измерения времени распространения ультразвука не должна превышать 1 %. Дискретность отсчета ультразвукового прибора должна быть не более 0,1 мкс.

2.3. Коммутирующее устройство должно обеспечивать возможность измерения времени распространения ультразвука не менее чем по 10 каналам.

2.4. Манометры для измерения испытательного давления должны удовлетворять требованиям I класса точности по ГОСТ 2405 при верхнем пределе шкалы не более 6 МПа.

(Измененная редакция Изм. № 1)

# 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Контроль трещиностойкости производят на испытательном стенде для определения водонепроницаемости по ГОСТ 12586.0.

(Измененная редакция Изм. № 1)

1 - труба; 2 - излучатели; 3 - приемники

3.2. Для контроля и оценки трещиностойкости труб Рт предварительно устанавливают для каждой марки зависимость в виде уравнения

(1)

где P1 и P2 - расчетные испытательные давления;

а1 и а2 - коэффициенты зависимости, методика определения которых приведена в обязательном приложении 3.

(Измененная редакция Изм. № 1)

Пример расчета величин P1 и P2 и коэффициентов зависимости а1 и а2 приведен в справочном приложении 4.

3.3. Ультразвуковые преобразователи наклеивают на внешней поверхности трубы с помощью легкоплавкой смеси (битум или смесь парафина и канифоли в соотношении 1:1). Допускается использование специальных прижимных устройств для обеспечения надежного акустического контакта между поверхностями преобразователей и бетоном.

3.4. Расстояние между каждой парой ультразвуковых преобразователей (излучатель - приемник), образующих канал измерения, должно составлять (45 ± 5) см.

Рекомендуемые схемы установки преобразователей приведены на чертеже. Расположение преобразователей должно быть одинаковым при установлении зависимости (1) и при проведении испытания труб.

# 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Измерение времени распространения ультразвука в бетоне трубы по каждому каналу производят поэтапно, начиная с нулевого испытательного давления (t1i) и далее на каждой ступени подъема давления (tji).

4.2. Испытательное давление в трубе повышают ступенями, начиная с (0,5 ± 0,05) МПа, с шагом (0,1 ± 0,05) МПа до момента, когда время распространения ультразвука в бетоне трубы по каждому каналу превысит 1,02 t1i.

# 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Для каждой ступени нагружения вычисляют среднее время распространения ультразвука () по всем каналам измерения по формуле

,	(2)

где п - число каналов измерения.

5.2. Величины расчетных испытательных давлений P1, при котором среднее время распространения ультразвука составляет , и P2, при котором среднее время распространения ультразвука составляет , определяют с погрешностью ±0,01 МПа.

5.3. Трещиностойкость трубы РT вычисляют по формуле (1). Трубу признают выдержавшей испытание, если ее трещиностойкость РT больше контрольного значения, установленного в рабочих чертежах.

5.4. Результаты измерений и расчетов заносят в журнал испытаний, форма которого приведена в рекомендуемом приложении 5.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# ПОЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

| Термин | Обозначение | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. Трещиностойкость трубы | РT | Величина испытательного давления, при котором в трубе появляется трещина |
| 2. Канал измерения |  | Совокупность двух ультразвуковых преобразователей и исследуемого материала, используемая для измерения времени распространения ультразвука |
| 3. Время распространения ультразвука | tji | Время распространения ультразвука на j-м этапе испытания по i-му каналу измерения |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УСТАНОВОК

| Характеристики | «Бетон-17» | НЗМ002 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения времени распространения ультразвуковых колебаний, мкс | 20 - 9999,9 | 10 - 9999,9 |
| Число каналов измерения | 10 | 12 |
| Режим измерения | Автоматическое |
| Дискретность отсчета, мкс | 0,1 |
| Индикация | Цифровая |
| Электрическое питание | 220 В, 50 Гц |
| Наличие ЭЛТ | - | Да |
| Нормативно-техническая документация | ТУ-3470 | ТУ-25-7761 |
| Предприятие-изготовитель | Опытный завод «ВНИИжелезобетон», г. Москва | Завод «Электроточприбор», г. Кишинев |

(Измененная редакция Изм. № 1)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

# МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАВИСИМОСТИ a1 И a2

1. Коэффициенты a1 и a2 определяют для каждой марки труб по результатам испытания не менее чем 3 труб.

2. Испытания труб производят в соответствии с пп. 4.1, 4.2, после чего давление в трубе повышают до появления трещины и регистрируют максимальное достигнутое испытательное давление Рт.

3. Производят вычисления в соответствии с пп. 5.1 и 5.2 настоящего стандарта.

4. Вычисляют коэффициент (i для каждой из испытанных труб по формуле

(Измененная редакция Изм. № 1)

5. Вычисляют среднее арифметическое значение  по формуле

,

где k - число испытанных труб данной марки.

6. Для всех труб вычисляют величины Fi по формуле

,

где (макс, (мин - максимальное и минимальное значения (i.

Если значение Fi превышает 0,941, то значение (i отбраковывают и производят испытание другой трубы.

(Измененная редакция Изм. № 1)

7. Коэффициенты a1 и а2 вычисляют по формулам:

;

Пример расчета коэффициентов a1 и a2 приведен в справочном приложении 4.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЕЛИЧИН Р1 И Р2 И КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАВИСИМОСТИ а1 И а2

Результаты ультразвуковых испытаний бетона трубы по всем 10 каналам на каждой ступени подъема давления приведены в табл. 1. Вычисляют величины t1 % и t2 %

мкс;

мкс.

Таблица 1

Результаты испытания трубы

| Р, МПа | Время распространения ультразвука по каналам, tji, мкс |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0 | 108,2 | 101,8 | 108,6 | 112,0 | 116,5 | 116,4 | 116,8 | 102,8 | 103,8 | 109,8 | 109,67 |
| 0,5 | 108,6 | 102,2 | 109,4 | 112,4 | 117,0 | 116,8 | 117,5 | 103,3 | 104,3 | 110,3 | 110,18 |
| 0,6 | 108,7 | 102,3 | 109,4 | 112,5 | 117,1 | 116,8 | 117,6 | 103,4 | 104,4 | 110,4 | 110,26 |
| 0,7 | 108,8 | 102,3 | 109,5 | 112,6 | 117,2 | 116,9 | 117,7 | 103,4 | 104,5 | 110,5 | 110,34 |
| 0,8 | 108,9 | 102,4 | 109,5 | 112,7 | 117,3 | 117,1 | 117,9 | 103,5 | 104,6 | 110,6 | 110,45 |
| 0,9 | 109,0 | 102,6 | 109,6 | 112,9 | 117,4 | 117,2 | 118,0 | 103,6 | 104,7 | 110,7 | 110,57 |
| 1,0 | 109,1 | 102,8 | 109,7 | 113,1 | 117,5 | 117,3 | 118,2 | 103,7 | 104,9 | 110,8 | 110,71 |
| 1,1 | 109,2 | 102,9 | 109,8 | 113,2 | 117,7 | 117,4 | 118,4 | 103,9 | 105,0 | 110,9 | 110,84 |
| 1,2 | 109,3 | 103,0 | 109,9 | 113,4 | 117,9 | 117,5 | 118,5 | 104,0 | 105,1 | 111,0 | 110,96 |
| 1,3 | 109,6 | 103,1 | 110,0 | 113,5 | 118,0 | 117,7 | 118,6 | 104,2 | 105,3 | 111,2 | 111,12 |
| 1,4 | 109,7 | 103,3 | 110,2 | 113,8 | 118,3 | 117,8 | 118,8 | 104,3 | 105,5 | 111,4 | 111,31 |
| 1,5 | 109,9 | 103,4 | 110,4 | 114,2 | 118,7 | 118,0 | 119,2 | 104,4 | 105,7 | 111,5 | 111,54 |
| 1,6 | 110,2 | 103,7 | 110,6 | 114,5 | 118,9 | 118,2 | 119,5 | 104,6 | 105,8 | 111,7 | 111,77 |
| 1,7 | 110,4 | 103,9 | 110,7 | 114,8 | 119,0 | 118,4 | 119,7 | 104,7 | 106,0 | 111,9 | 111,95 |
| 1,8 | 110,6 | 104,0 | 111,0 | 115,0 | 119,3 | 118,8 | 120,0 | 105,0 | 106,2 | 112,1 | 112,20 |

По табл. 1 определяют величины испытательных давлений, при которых среднее время распространения ультразвука по всем каналам наиболее близко к t1 % и t2 %. Линейной интерполяцией определяют P1 и Р2:

МПа;

МПа.

При дальнейшем повышении испытательного давления в трубе появилась трещина, максимально достигнутое при этом испытательное давление составило Рт = 2,20 МПа.

Аналогичным образом испытаны еще две трубы данной марки, результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2

МПа

| P1 | Р2 | PT |
| --- | --- | --- |
| 1,05 | 1,65 | 2,20 |
| 1,17 | 1,86 | 2,30 |
| 1,09 | 1,74 | 2,25 |

Вычисляют значение коэффициента (1 для первой трубы по формуле

Аналогично для второй и третьей труб находят

;

Максимальное значение (макс = - 387, минимальное значение (мин = -0,450.

Вычисляют среднее значение

Вычисляют для первой трубы величину F1 по формуле

Аналогично для второй и третьей труб

;

Таким образом, ни одно из значений Fi не превышает 0,941, следовательно полученное значение  признается достоверным.

Вычисляют коэффициенты зависимости а1 и a2 по формулам:

;

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

# ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЯ ТРУБ

| Р, МПа | Время распространения ультразвука по каналам tji, мкс | мкс |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

P1 = 	P2 = 	Рт =

Подписи

(Измененная редакция Изм. № 1)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 2 2. Аппаратура 2 3. Подготовка к испытанию 2 4. Проведение испытания 3 5. Обработка результатов 3 Приложение 1 Пояснение основных терминов, применяемых в настоящем стандарте 3 Приложение 2 Технические характеристики ультразвуковых установок 4 Приложение 3 Методика определения коэффициентов зависимости a1 и a2 4 Приложение 4 Пример расчета величин р1 и р2 и коэффициентов зависимости а1 и а2 5 Приложение 5 Форма журнала испытания труб 6